## Slide 1: 增加实现跳转指令

## Slide 2: 跳转指令分类
段内绝对跳转指令：j jal
指令的低26位用于目标地址的编址。因为目标地址的最低2位不需要存储（确定是2’b00），所以实际可寻址范围为228=256MB。
寄存器跳转指令: jr
目标地址存放在寄存器中，所以可以跳转到任意32位目标地址，是一种绝对跳转指令。
相对跳转指令: beq
指令低16 位为相对下条指令的地址的偏移地址（有符号偏移量）。同样地，偏移地址的最低两位也不需要存储，因此可支持的跳转范围实际上是218=256KB（相对PC的-128KB~+127KB）。

## Slide 3: 实验过程
1. 分析指令，确定复用部分和需要增加的硬件功能；
2. 设计数据通路和控制逻辑；
3. 用Verilog 语言实现设计。

## Slide 4: j 和 jal 指令

## Slide 5: 指令格式
指令格式 | 描述 | 31~26 | 25~0
 |  | 6位 | 26位
j target | PC ←{PC[31..28 ], instr_index ,2’b00} | 000010 | instr_index
jal target | ①GPR[31] ←PC + 4 ②PC ←{PC[31..28 ], instr_index ,2’b00} | 000011 | instr_index

## Slide 6: 指令比较分析
指令格式：一种新的指令格式；
指令功能：指令执行流程和先前实现的指令不同。
复用：取指，写GPR。
增加：求跳转地址； GPR写端口增加写返回地址到31号寄存器；
PC模块的输入增加跳转地址。
j指令
取指→求跳转地址→保存返回地址（jal指令）→跳转

## Slide 7: 数据通路

## Slide 8: jr指令

## Slide 9: 指令格式
指令格式 | 描述 | 31~26 | 25~21 | 20~16 | 15~11 | 10~6 | 5~0
 |  | op | rs | rt | rd | shamt | funct
jr rs | PC ←GPR[rs] | 000000 | rs | 00000 | 00000 | 00000 | 001000

## Slide 10: 指令比较分析
指令格式：R型指令；
指令功能：指令执行流程：取指→读rs寄存器→跳转。
复用：取指，读GPR。
增加：PC模块的输入增加rs寄存器的值。

## Slide 11: 数据通路

## Slide 12: beq指令

## Slide 13: 指令格式
指令格式 | 描述 | 31~26 | 25~21 | 20~16 | 15 ~ 0
 |  | op | rs | rt | imm
beq rs, rt, offset | if (GPR[rs] == GPR[rt]) PC ←PC + 4 +(sign_extend(offset)<<2) else PC ←PC + 4 | 000100 | rs | rt | offset

## Slide 14: 指令比较分析1
指令格式：I型指令；
指令功能：指令执行流程：
复用：取指，读GPR，立即数扩展，ALU减法功能。
增加：计算分支地址；ALU增加判断功能；增加二选一选择器确定目的地址是分支地址还是顺序地址；pc模块输入增加beq指令目标地址。
计算分支地址
立即数扩展
读源操作数
→
取指 →
判断
→ 跳转或顺序执行

## Slide 15: 数据通路1

## Slide 16: 指令比较分析2
指令格式：I型指令；
指令功能：指令执行流程：
复用：取指，读GPR，立即数扩展，ALU加法功能。
增加：判断功能；ALU输入1增加pc+4；pc模块输入增加beq指令分支地址。
计算分支地址
立即数扩展
读源操作数
→
取指 →
判断
→ 跳转或顺序执行

## Slide 17: 数据通路2